## Slide 1: Chuva de Projeto
Prof. Ariel Ortiz Gomes

## Slide 2: Precipitações intensas
Precipitação intensa é entendida como a ocorrência extrema, com duração, distribuição espacial e temporal crítica para uma área ou bacia hidrográfica
As durações podem variar de alguns minutos até algumas dezenas de horas (24 horas, por exemplo)

## Slide 3
Chuvas intensas

## Slide 4: Relação Intensidade, duração, frequência (i-d-f)
Correlacionando intensidades e durações das chuvas, verifica-se que quanto mais intensa a precipitação, menor será sua duração
Da mesma forma, quanto menor for a frequência (ou probabilidade) de ocorrência, maior será a intensidade
Dessa forma, as precipitações máximas são retratadas pontualmente pelas curvas intensidade, duração e frequência (i-d-f)

## Slide 5: Tempos de retorno usualmente adotados em projetos
Microdrenagem urbana: 2 a 5 anos
Macrodrenagem urbana: 5 a 25 anos
Pontes com pouco trânsito: 10 a 100 anos.
Pontes com muito trânsito: 100 a 1000 anos
Grandes obras hidráulicas: 10.000 anos

## Slide 6
Curva i-d-f
i (mm/h)
d (min)
Freq ou prob 1
Freq ou prob 2
Freq ou prob 3
Freq 1 < freq 2 < freq 3

## Slide 7: Curva IDF
A curva IDF

## Slide 8: Equações de curvas i-d-f
Equação Genérica
i = intensidade (mm/h)
Tr = Tempo de retorno (ano)
t = duração da chuva (min)
a, b, c e d são parâmetros locais
Equação Campo Grande

## Slide 9: Período de Retorno
Inverso da probabilidade excedente o inverso do período de retorno (1/T) é a probabilidade de um evento ser igualado ou superado em um ano qualquer
Probabilidade de ocorrência é o intervalo médio de ocorrência (em anos) entre eventos que igualam ou superam uma dada magnitude

## Slide 10
Período de retorno e risco de falhas
        O período de retorno, ou tempo de recorrência, é o inverso da probabilidade excedente:
Ex: A probabilidade de ocorrer em um ano, uma chuva com período de retorno de 100 anos é de 1% (0,01).
Logo,a propabilidade de não ocorrer é de 1- P = 0,99.
Notes: Exemplo: P = 5 mm – mais frequente
P = 100 mm – menos frequente

## Slide 11
O risco de uma obra falhar uma ou mais vezes ao longo de sua vida útil é igual a:
Onde: T – Período de Retorno (em anos); n – É a vida útil da obra (em anos); R – É o risco permissível.
Período de retorno e risco de falhas
Notes: Exemplo: P = 5 mm – mais frequente
P = 100 mm – menos frequente

## Slide 12
1. Qual é o risco de ocorrer chuva superior à crítica, nos próximos 5 anos sendo que foi considerado o período de retorno de 2 anos?
Período de retorno e risco de falhas
n=5; T=2; R = 0,97
2. Qual é o período de retorno para um risco de 50% em 5 anos ?
3. Qual o risco que a canalização do rio Anhandui, Campo Grande, falhe um ou mais vezes considerando que o projeto foi efetuado para um período de retorno de 100 anos e a vida útil da obra é de 50 anos.
Notes: Exemplo: P = 5 mm – mais frequente
P = 100 mm – menos frequente

## Slide 14
Equações de curvas i-d-f
Exemplos
São Paulo
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
Banco de dados: Programa Plúvio (UFV)

## Slide 15
Curvas idf - Exemplo
Determine a precipitação máxima em Itajubá para o tempo de retorno de 20 anos e durações de 10min, 30min e 60min
(PLÚVIO)
P/ 10min
P/ 30min
P/ 60min

## Slide 16
Curvas idf - Exemplo
Determine a precipitação máxima em Itajubá para a duração de 30min e tempos de retorno de 2, 10 e 50 anos
P/ 2 anos
P/ 10 anos
P/ 50 anos

## Slide 17
Curvas idf - Exemplo
Qual o tempo de retorno de uma precipitação ocorrida em Itajubá, com 50mm e duração de 30min?

## Slide 18: Chuva de Projeto
Hietograma de projeto
No dimensionamento de uma estrutura hidráulica, estima-se uma chuva com duração t e tempo de retorno Tr, que fornece a altura pluviométrica máxima para essa duração (através de uma curva idf)
Essa precipitação terá intensidade constante durante toda a duração t
Entretanto, isso é razoável de ser assumido para áreas muito pequenas
Para áreas maiores, a duração da chuva de projeto é relativamente longa, necessitando que se defina um hietograma de projeto

## Slide 19
Hietograma de projeto
É uma sequência de precipitações capaz de provocar a cheia de projeto, ou seja, a maior enchente para qual a obra deve estar projetada
Método do Bureau of Reclamation, ou dos blocos alternados
1. Define-se a duração total da chuva, normalmente relacionada com o tempo de concentração da bacia
2. Define-se o tempo de retorno a ser utilizado
3. Divide-se a duração total em ao menos 6 valores de duração
4. Na curva idf, determine a intensidade de chuva para cada duração
5. Multiplica-se cada valor de intensidade pela respectiva duração
6. A diferença entre altura de lâminas sucessivas resulta no incremento de chuva em cada intervalo
7. Rearranjam-se os valores colocando o maior valor no centro do hietograma e os demais alternadamente ao seu lado, em ordem decrescente

## Slide 21
Coluna 1 - Tempo sequencial começando em 5 e com intervalos de 5min ate completar a duração total da chuva de 40min.
Coluna 2 – Intensidade da chuva calculada com o tempo em minutos da coluna 1
Coluna 3 – E a coluna 1 x coluna 2 / 60
Coluna 4 – Diferenças na coluna 3
Coluna 5 – Ordem decrescente.
Coluna 6 – Hietograma, observando que a maior precipitação 13,55 foi colocada aos 20min, que e a 1/2 duração da chuva.
Explicações da Tabela

## Slide 23
Hietograma de projeto
Utilizando o método dos blocos alternados, determine um hietograma de projeto com tempo de retorno de 10 anos, para uma bacia com tempo de concentração de 1 hora, em Campo Grande.

## Slide 24
Precipitação média
Média Artimética
Polígonos de Thiessen
Isoietas

## Slide 25
Precipitação = variável com grande heterogeneidade espacial
Precipitação média numa bacia

## Slide 26
50 mm
66 mm
44 mm
40 mm
42 mm
Média aritmética (método mais simples)
Precipitação média numa bacia
66+50+44+40= 200 mm
200/4 = 50 mm
Pmédia = 50 mm

## Slide 27
50 mm
70 mm
120 mm
50+70= 120 mm
120/2 = 60 mm
Pmédia = 60 mm
Obs.: Forte precipitação
junto ao divisor não
está sendo considerada
Precipitação média numa bacia
Problemas da média

## Slide 28
Posto 1
1600 mm
Posto 2
1400 mm
Posto 3
900 mm
Precipitação média na bacia

## Slide 29
Posto 1
1600 mm
Posto 2
1400 mm
Posto 3 900 mm
900
1000
1200
1300
1700
1400
1200
1100
1700
1600
1500
SIG
Precipitação média na bacia

## Slide 30
Polígonos de Thiessen
50 mm
70 mm
120 mm
Áreas de influência de
cada um dos postos
ai = fração da área da bacia sob influencia do posto I
Pi = precipitação do posto i
Precipitação média
por Thiessen

## Slide 31
50 mm
120 mm
70 mm
82 mm
75 mm
1 – Linha que une dois postos pluviométricos próximos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 32
50 mm
120 mm
70 mm
82 mm
75 mm
2 – Linha que divide ao meio a linha anterior
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 33
50 mm
120 mm
70 mm
82 mm
75 mm
2 – Linha que divide ao meio a linha anterior
Região de influência dos postos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 34
50 mm
120 mm
70 mm
82 mm
75 mm
3 – Linhas que unem todos os postos pluviométricos vizinhos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 35
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
4 – Linhas que dividem ao meios todas as anteriores
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 36
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
5 – Influência de cada um dos postos pluviométricos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 37
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
5 – Influência de cada um dos postos pluviométricos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 38
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
5 – Influência de cada um dos postos pluviométricos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 39
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
5 – Influência de cada um dos postos pluviométricos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 40
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
5 – Influência de cada um dos postos pluviométricos
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 41
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
5 – Influência de cada um dos postos pluviométricos
40%
30%
15%
10%
5%
Definição dos
Polígonos de Thiessen

## Slide 42
50 mm
120 mm
70 mm
75 mm
82 mm
Média aritmética = 60 mm
Média aritmética com postos de fora da bacia = 79,4 mm
Média por polígonos de Thiessen = 73 mm
Precipitação média

## Slide 43: Exercicio